## Slide 1: Funções de Transferência de Sistemas Elétricos e Servossistemas
Universidade de Fortaleza
Centro de Ciências Tecnológicas
Prof. Nilo Rodrigues
Sistemas de Controle e Automação

## Slide 2: Modelagem de Sistemas Elétricos
As leis fundamentais que governam os circuitos elétricos são as leis de Kirchhoff das correntes e tensões.
Lei das Correntes (lei dos nós): A soma algébrica de todas as correntes que entram e saem de um nó é zero.

## Slide 3: Modelagem de Sistemas Elétricos
As leis fundamentais que governam os circuitos elétricos são as leis de Kirchhoff das correntes e tensões.
Lei das Tensões (lei das malhas): A soma algébrica de todas as tensões ao longo da malha de um circuito elétrico é zero.

## Slide 4: Modelagem de Sistemas Elétricos
Elementos elétricos passivos:
Resistor: A queda de tensão é proporcional à corrente.
Indutor: A queda de tensão é proporcional à variação de corrente.
Capacitor: A queda de tensão é proporcional à integração de corrente.

## Slide 5: Modelagem de Sistemas Elétricos
Exemplo 1:
Determinar o modelo matemático para o sistema abaixo:
L
R
C
ei
eo
i

## Slide 6: Modelagem de Sistemas Elétricos
Exemplo 1:
1º Passo: Identificar todas as correntes e quedas de tensão presentes no sistema.
L
R
C
ei
eo
i
vL
vR
vC
2º Passo: Identificar a entrada e saída e selecionar qual lei aplicar (tensões ou correntes).
Lei das Malhas
Entrada
Saída

## Slide 7: Modelagem de Sistemas Elétricos
Exemplo 1:
3º Passo: Escrever as equações para cada ramo do circuito elétrico de acordo com a lei escolhida.
4º Passo: Substituir os sinais pelas relações de cada componente elétrico.

## Slide 8: Modelagem de Sistemas Elétricos
Exemplo 1:
5º Passo: Escrever as equações diferencial do sistema relacionando entrada e saída.
6º Passo: Aplicar a Transformada de Laplace, considerando condições iniciais nulas e escrever a relação entre a saída e entrada do sistema.

## Slide 9: Modelagem de Sistemas Elétricos
Exemplo 2: Servosistema com motor CC.
Modelagem do Motor CC:
Para uma corrente de campo constante, o conjugado desenvolvido pelo motor é proporcional à corrente da armadura.

## Slide 10: Modelagem de Sistemas Elétricos
Exemplo 2: Servosistema com motor CC.
Modelagem do Motor CC:
Quando a armadura gira, uma tensão proporcional ao produto do fluxo pela velocidade angular é induzida na armadura. Assim, para um fluxo constante:
Modelagem do Sistema Mecânico de Rotação:

## Slide 11: Modelagem de Sistemas Elétricos
Exemplo 2: Servosistema com motor CC.
Lei das Tensões para o Motor CC:
Aplicando as equações do modelo do motor CC:
Aplicando Laplace com condições iniciais nulas:

## Slide 12: Modelagem de Sistemas Elétricos
Exemplo 2: Servosistema com motor CC.
Substituindo no modelo mecânico de rotação:

## Slide 13: Na próxima aula...
Diagrama de Blocos
Universidade de Fortaleza
Centro de Ciências Tecnológicas
Prof. Nilo Rodrigues