## Slide 1: Estabilidade de Sistemas
Universidade de Fortaleza
Centro de Ciências Tecnológicas
Prof. Nilo Rodrigues
Sistemas de Controle e Automação

## Slide 2: Análise da Estabilidade Absoluta
A estabilidade de um sistema linear de malha fechada pode ser determinada a partir da localização dos pólos de malha fechada no plano-s.
Relembrando...
Se todos os pólos estiverem localizados no semiplano esquerdo do plano-s, ou seja, se todos tiverem parte real negativa, a exponencial correspondente que representa a resposta temporal será decrescente e tenderá a zero com o passar do tempo.
Região de Estabilidade

## Slide 3: Análise da Estabilidade Absoluta
Se qualquer um dos pólos de malha fechada estiver no semiplano direito do plano-s, então, com o decorrer do tempo, eles darão origem ao modo dominante e resposta transitória aumentará monotonicamente ou oscilará com amplitude crescente.
Logo, para garantir a estabilidade é necessário que todos os pólos de malha fechada estejam localizados no semiplano esquerdo do plano-s.
Região de Estabilidade

## Slide 4: Análise da Estabilidade Absoluta
Exemplo: Analise a estabilidade do sistema cuja função de transferência em malha fechada é dada abaixo.
Sistema instável

## Slide 5: Análise da Estabilidade Absoluta
A estabilidade ou instabilidade de um sistema linear é propriedade do próprio sistema e não depende da entrada. Os pólos da entrada contribuem somente para os termos da resposta em regime permanente.
Pólo da entrada
Pólos do sistema
O problema da estabilidade absoluta pode ser resolvido prontamente pela escolha dos pólos de malha fechada no semiplano esquerdo do plano-s.

## Slide 6: Critério de Estabilidade de Routh
A análise de estabilidade a partir da localização dos pólos de malha fechada no plano-s tem um inconveniente: É necessário fatorar o polinômio denominador para encontrar os pólos de malha fechada !
O critério de estabilidade de Routh nos possibilita determinar o número de pólos de malha fechada que se situam no semiplano direito do plano-s, sem ter que fatorar o polinômio do denominador.
Vamos analisar um sistema com a seguinte função de transferência em malha fechada:

## Slide 7: Critério de Estabilidade de Routh
Pelo critério de estabilidade de Routh, as informações sobre a estabilidade absoluta podem ser obtidas diretamente a partir dos coeficientes da equação característica.
Passo 1: Escreva o polinômio da equação característica da seguinte maneira:
Passo 2: Verifique se todos os coeficientes da equação característica existem e se todos têm sinais positivos (condição necessária, mas não suficiente).
  Se algum dos coeficientes for zero ou negativo na presença de pelo menos um coeficiente positivo, então existirá uma ou várias raízes imaginárias ou que tenham partes reais positivas.

## Slide 8: Critério de Estabilidade de Routh
Passo 3: Se todos os coeficientes forem positivos, organize-os em linhas e colunas conforme abaixo:
Coeficientes do polinômio característico

## Slide 9: Critério de Estabilidade de Routh
Passo 3: Se todos os coeficientes forem positivos, organize-os em linhas e colunas conforme abaixo:

## Slide 10: Critério de Estabilidade de Routh
Passo 3: Se todos os coeficientes forem positivos, organize-os em linhas e colunas conforme abaixo:

## Slide 11: Critério de Estabilidade de Routh
Passo 3: Se todos os coeficientes forem positivos, organize-os em linhas e colunas conforme abaixo:

## Slide 12: Critério de Estabilidade de Routh
O critério de estabilidade de Routh afirma que o número de raízes com partes reais positivas é igual ao número de mudanças no sinal dos coeficientes da primeira coluna da matriz.
Note que durante o procedimento uma linha inteira pode ser dividida ou multiplicada por um número positivo, de modo que simplifique os cálculos numéricos subseqüentes, sem alterar a conclusão sobre a estabilidade.

## Slide 13: Critério de Estabilidade de Routh
Exemplo: Analise a estabilidade do sistema cuja função de transferência em malha fechada é dada abaixo.
  A primeira condição foi satisfeita: Todos os coeficientes existem e são positivos !
  Mas... Pelo critério de estabilidade de Routh:

## Slide 14: Critério de Estabilidade de Routh
Exemplo: Analise a estabilidade do sistema cuja função de transferência em malha fechada é dada abaixo.
  A primeira condição foi satisfeita: Todos os coeficientes existem e são positivos !
  Mas... Pelo critério de estabilidade de Routh:

## Slide 15: Critério de Estabilidade de Routh
Exemplo: Analise a estabilidade do sistema cuja função de transferência em malha fechada é dada abaixo.
  A primeira condição foi satisfeita: Todos os coeficientes existem e são positivos !
  Mas... Pelo critério de estabilidade de Routh:
  Existem duas raízes com partes reais positivas. Logo, o sistema é instável !

## Slide 16: Critério de Estabilidade de Routh
Casos Especiais
Se um termo na primeira coluna de qualquer linha for nulo, mas os termos restantes não forem nulos ou não existirem, então o termo nulo será substituído por um número positivo muito pequeno.
O sinal do coeficiente acima de é o mesmo do coeficiente abaixo, indicando que existe um par de raízes imaginárias.

## Slide 17: Critério de Estabilidade de Routh
Casos Especiais
Se um termo na primeira coluna de qualquer linha for nulo, mas os termos restantes não forem nulos ou não existirem, então o termo nulo será substituído por um número positivo muito pequeno.
Ocorreram duas mudanças de sinal, logo o sistema possui dois pólos no semiplano direito do plano-s.

## Slide 18: Critério de Estabilidade de Routh
Casos Especiais
Se todos os coeficientes em uma linha calculada forem nulos, isso indica que há raízes de um mesmo valor radialmente opostas. Elas podem ser reais de sinais opostos (instável) ou imaginárias de sinais opostos (oscilatório).
Neste caso pode-se continuar o cálculo do resto da matriz, formando-se um polinômio auxiliar a partir da derivada do polinômio da linha anterior.

## Slide 19: Critério de Estabilidade de Routh
Casos Especiais
Se todos os coeficientes em uma linha calculada forem nulos, isso indica que há raízes de um mesmo valor radialmente opostas. Elas podem ser reais de sinais opostos (instável) ou imaginárias de sinais opostos (oscilatório).
O sistema possui uma raiz com parte real positiva, sendo instável.

## Slide 20: Critério de Estabilidade de Routh
O critério de Routh pode ser utilizado para determinar o limite de variação de parâmetros de forma a manter o sistema estável.
Para que o sistema seja estável:

## Slide 21: Na próxima aula...
Erros Estacionários
Universidade de Fortaleza
Centro de Ciências Tecnológicas
Prof. Nilo Rodrigues